# Text boxes

SARI BARİKAT BANDI

Bunlar işçilere alanda potansiyel tehlike mevcut olduğunu belirtmek için ikaz/uyarı olarak kullanılır. İşçiler izinsiz girebilir. Örneğin, takılma risklerini, alçak asılı yükleri, sahada malzeme saklandığını v.s. tanımak için kullanılır.

KIRMIZI BARİKAT BANDI

Bunlar “TEHLİKE”, yani alanda potansiyel tehlike mevcut olması anlamına gelir. KIRMIZI barikatın içinde çalışmak için tayin edilmiş işçilerin dışındaki kimselerin İşten Sorumlu Kişiden izin almadan bu alana girişi yasaktır. Örneğin, yüksekte çalışma, elektrikle yüklü parçalar, inşaat altındaki iskele, dönen ekipmanın sallanma çapındaki alan v.s. Kırmızı&Beyaz Barikat bandı da aynen kırmızı bant gibi kullanılmaktadır.

Barikat Kurulması

Bariyeri kurun ve yüksekliği zeminden 1 ve 1,2 m arasında olacak şekilde sağlam ve temiz bant çekin.

NOT: İşten Sorumlu Kişi veya barikatı kuran ve bant çeken kimse durumun emniyetli olduğundan emin olduğu zaman barikatı ve bandı sökmelidir.

Denetim

Bütün bariyerlerin sağlam olduğundan emin olmak için günlük olarak kuran kimse veya onun tarafınca tayin edilen kimse ve İşten Sorumlu Kişi tarafından denetlenmelidir.

Bunlar iş yerindeki tehlikelere karşı koruma sağlamak üzere kurulur.

Zemindeki bütün açıklıkların, açık çukurların ve diğer kazıların uygun kapakları, bariyerleri, işaretler ve aydınlatması olması lazım.

İşaretler, sinyaller ve barikatlar tehlike tamamen yok olduğu takdirde sökülmelidir.

İşçilere görsel ikaz halinde barikat bantlarının 2 çeşidi kullanılmaktadır.

BARİKATLAR